## Slide 1: ANÁLISIS DE POSICIÓN

## Slide 2: ANÁLISIS DE POSICIÓN
INTRODUCCIÓN
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
VELOCIDAD
POSICIÓN
FUERZAS DINÁMICAS
ACELERACIÓN
FUERZAS ESTÁTICAS
LÍMITE DEL MATERIAL
ESFUERZOS
SÍNTESIS
ANÁLISIS
CINEMÁTICO
PUNTO DE PARTIDA
Cálculo para 180 posiciones

## Slide 3: ANÁLISIS DE POSICIÓN
DETERMINACIÓN DE POSICIÓN
VELOCIDAD
POSICIÓN
ACELERACIÓN
MÉTODO GRÁFICO
(TRAZADO)
POSICIÓN
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
MÉTODO ANALÍTICO
(ECUACIÓN DE MOVIMENTO)
COMPLEJIDAD EN EL TRAZADO
VELOCIDAD
POSICIÓN
ACELERACIÓN
COMPLEJIDAD EN LA DETERMINACIÓN

## Slide 4: ANÁLISIS DE POSICIÓN
SISTEMAS COORDENADOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
CASO 1
SISTEMA AUXILIAR EN TRASLACIÓN
CASO 2
SISTEMA AUXILIAR EN ROTOTRASLACIÓN
Estos ayudan a entender y resolver el problema. Existen dos tipos: ABSOLUTOS y RELATIVOS (estos últimos definidos dentro del marco del sistema Absoluto).
El sistema relativo siempre es colocado en un punto de interés dentro del mecanismo. Debemos definir la posición y orientación de estos sistemas coordenados locales (relativos) en movimiento en relación al sistema global (absoluto) en todas las posiciones de interés.
Ejemplo: Sistema Auxiliar colocado en una articulación para analizar la rotación de un eslabón.
Ejemplo: Medir algún parámetro adentro del eslabón, independiente de su rotación.

## Slide 5: ANÁLISIS DE POSICIÓN
POSICIÓN
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
La posición de un punto en el plano puede definirse por medio de un vector de posición. Los atributos de este vector pueden expresarse en coordenadas POLARES o CARTESIANAS.
  La forma POLAR proporciona la MAGNITUD y el ÁNGULO del vector.
  La forma CARTESIANA proporciona las COMPONENTES X e Y del vector.
Cada forma es directamente convertible en la otra mediante las siguientes expresiones:

## Slide 6: ANÁLISIS DE POSICIÓN
DESPLAZAMIENTO Y TRAYECTORIA
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
Desplazamiento es el cambio en la posición de un punto y se define como la distancia en línea recta entre la posición inicial y final que se ha movido en el marco de referencia.
Observe que el desplazamiento no es necesariamente el mismo que la longitud de la trayectoria que el punto pueda haber recorrido de su posición inicial a la final.
La posición de B con respecto a A es igual a la posición (absoluta) de B menos la posición (absoluta) de A, donde absoluta significa con respecto al origen del marco de referencia global.
Caso 1: Un cuerpo en dos posiciones sucesivas  DIFERENCIA DE POSICIÓN
Caso 2: Dos cuerpos simultáneamente en dos posiciones distintas  POSICIÓN RELATIVA

## Slide 7: ANÁLISIS DE POSICIÓN
TRASLACIÓN, ROTACIÓN Y MOVIMIENTO COMPLEJO
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
TRASLACIÓN  Todos los puntos en el cuerpo tienen el mismo desplazamiento.
ROTACIÓN  Puntos diferentes del cuerpo sufren desplazamientos diferentes, y por lo tanto, existe una diferencia de desplazamiento entre dos puntos cualesquiera elegidos.
Analizamos el movimiento plano de un Cuerpo Rígido o eslabón, utilizando un sistema de referencia colocado convenientemente.
MOVIMIENTO COMPLEJO
Desplazamiento total = comp. de traslación + comp. de rotación
La nueva posición absoluta del punto B referida al origen en A es:

## Slide 8: ANÁLISIS DE POSICIÓN
NÚMEROS COMPLEJOS COMO VECTORES
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
CARTESIANA  Según las componentes X e Y del vector.
COMPLEJA  En esta la componente en la dirección de X se denomina parte REAL y la componente en la dirección de Y se denomina parte IMAGINARIA, que se identifica a través del operador (UNIDAD IMAGINARIA).
POLAR  Según la magnitud y ángulo director del vector.
Formas de representación de un vector:
Una ventaja de utilizar esta notación de número complejo para representar vectores planos se deriva de la identidad de Euler:
Cualquier vector bidimensional puede representarse por medio de la notación polar compacta en el lado izquierdo de la ecuación 4.4a. No hay ninguna función más fácil de diferenciar o integrar, puesto que es su propia derivada:
Se utilizará esta notación de número complejo de vectores para desarrollar y derivar las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de mecanismos.

## Slide 9: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS GRÁFICO
Trazado de un eslabonamiento de 4 barras con 1 GDL (Cuadrilátero Articulado) para un número dado de posiciones, por ejemplo, 180.
Parámetros conocidos:
    Longitud de los eslabones (SINTESIS).
    Angulo de eslabón de entrada θ2 (variable fijada por el diseñador).
Parámetros a determinar:
    Angulo θ3 y θ4.
LA SOLUCIÓN SE BASA EN EL TRAZADO A ESCALA DEL MECANISMO

## Slide 10: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Determinación de la ecuación de lazo vectorial para un eslabonamiento de 4 barras Cuadrilátero Articulado.
Parámetros conocidos:
    Longitud de los eslabones (SINTESIS).
    Angulo de eslabón de entrada θ2 (variable fijada por el diseñador).
Parámetros a determinar:
    Angulo θ3 y θ4.
Simplificaciones en el análisis:
Por convención, los ángulos directores de los vectores se miden a partir del eje positivo de las abscisas.
Por elección, se hace coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos (ejemplo O2) y el eje de las abscisas con la dirección del bastidor (VECTOR R1).

## Slide 11: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
La ecuación de lazo vectorial cerrado, o polígono de vectores, según los sentidos considerados, queda de la siguiente manera:
o
Se introduce la notación de numero complejo para cada vector, indicando el valor de cada modulo con las letras a, b, c y d a modo de simplificación de subíndices.
Cantidad de variables en la ecuación , , ,
Variables a conocer ,
Obtención de las ecuaciones algebraicas

## Slide 12: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Para la resolución del planteo anterior, se introducirá la identidad de Euler en la siguiente ecuación.
PARTE REAL (X)
Entonces queda:
Separamos parte real y parte imaginaria. Como , entonces y
PARTE IMAGINARIA (Y)
Para resolver, se aísla en ambas ecuaciones alguna de las variables, en este caso , y luego se elevan al cuadrado y se suman. Esto permite eliminar la variable y trabajar con .

## Slide 13: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Desarrollando cuadrados y trinomios perfectos se tiene:
Se divide ambos miembros por el termino y se definen las constantes :
;=
ECUACION DE FREUDESTEIN
Trabajando con identidades trigonométricas del ángulo mitad, se llega a la siguiente ecuación de forma cuadrática, la que como ya se sabe puede resolverse encontrando sus raíces.
Donde A, B y C son constantes funciones de
Freudenstein convierte el problema geométrico de cierre del mecanismo en una ecuación trigonométrica de una sola incógnita.

## Slide 14: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
La ecuación tiene dos soluciones, obtenidas a partir de las condiciones ± en el radical. Estas dos soluciones, como con cualquier ecuación cuadrática, pueden ser de tres tipos:
COMPLEJAS CONJUGADAS
REALES Y DESIGUALES
Configuración / Rama
Configuración / Rama

## Slide 15: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
;=
ECUACION DE FREUDESTEIN
Trabajando con identidades trigonométricas del ángulo mitad, se llega a la siguiente ecuación de forma cuadrática, la que como ya se sabe puede resolverse encontrando sus raíces.
Donde D, E y F son constantes funciones de
A continuación, se realiza el mismo procedimiento para obtener , eliminando .

## Slide 16: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Determinación de la ecuación de lazo vectorial para un eslabonamiento de 4 barras Manivela Biela Corredera aterrizada con corrimiento.
Parámetros conocidos:
    Longitud de los eslabones (SINTESIS).
    Angulo de eslabón de entrada θ2 (variable fijada por el diseñador).
Parámetros a determinar:
    Angulo θ3 y d.
Simplificaciones en el análisis:
. Por convención, los ángulos directores de los vectores se miden a partir del eje positivo de las abscisas.
. Por elección, se hace coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos (ejemplo O2), el eje de las abscisas paralelo al eje de desplazamiento de la corredera y definido por el vector R1 y con R4 se define la excentricidad de la corredera.
. R1 y R4 son componentes de Rs.

## Slide 17: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
La ecuación de lazo vectorial cerrado, o polígono de vectores, según los sentidos considerados, queda de la siguiente manera:
Se introduce la notación de numero complejo para cada vector, indicando el valor de cada modulo con las letras a, b, c y d a modo de simplificación de subíndices.
Cantidad de variables en la ecuación , , ,
,
Variables a conocer ,
Obtención de las ecuaciones algebraicas

## Slide 18: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Para la resolución del planteo anterior, se introducirá la identidad de Euler en la siguiente ecuación.
PARTE REAL (X)
Entonces queda:
Separamos parte real y parte imaginaria. Como , entonces y , y como , entonces y
PARTE IMAGINARIA (Y)
Para resolver, se despeja una variable en cada ecuación, y se resuelve el sistema de ecuaciones.

## Slide 19: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Determinación de la ecuación de lazo vectorial para un eslabonamiento de 4 barras Manivela Biela Corredera Invertida con corrimiento.
Parámetros conocidos:
    Longitud de los eslabones (SINTESIS).
    Angulo de eslabón de entrada θ2 (variable fijada por el diseñador).
Parámetros desconocidos:
    Angulo θ3, θ4 y b.
Simplificaciones en el análisis:
. Por convención, los ángulos directores de los vectores se miden a partir del eje positivo de las abscisas.
. Por elección, se hace coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos (ejemplo O2), el eje de las abscisas en la dirección del bastidor y R4 definiendo el corrimiento de la corredera.

## Slide 20: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
La ecuación de lazo vectorial cerrado, o polígono de vectores, según los sentidos considerados, queda de la siguiente manera:
Se introduce la notación de numero complejo para cada vector, indicando el valor de cada modulo con las letras a, b, c y d a modo de simplificación de subíndices.
Cantidad de variables en la ecuación , , ,
Variables a conocer , ,
PARTE REAL (X)
PARTE IMAGINARIA (Y)

## Slide 21: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Determinación de la ecuación de lazo vectorial para un eslabonamiento de 5 barras con engranajes.
Parámetros conocidos:
    Longitud de los eslabones (SINTESIS).
    Angulo de eslabón de entrada θ2 (variable fijada por el diseñador).
Parámetros desconocidos:
    Angulo θ3, θ4, θ5.
Simplificaciones en el análisis:
. Por convención, los ángulos directores de los vectores se miden a partir del eje positivo de las abscisas.
. Por elección, se hace coincidir el origen del sistema de referencia con uno de los pivotes fijos (ejemplo O2), el eje de las abscisas en la dirección del bastidor.

## Slide 22: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
La ecuación de lazo vectorial cerrado, o polígono de vectores, según los sentidos considerados, queda de la siguiente manera:
Se introduce la notación de numero complejo para cada vector, indicando el valor de cada modulo con las letras a, b, c, d y f a modo de simplificación de subíndices.
Cantidad de variables en la ecuación , , , ,
Variables a conocer , ,
RELACIÓN DE ENGRANE
Como los eslabones 2 y 5 se encuentran relacionados a través de un par de engranajes, los ángulos y serán dependientes uno del otro.

## Slide 23: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Este análisis de lazo cerrado es método completamente GENERAL, es decir, puede ser aplicado a cualquier tipo de mecanismo. A mayor complejidad del mismo, se generara un mayor numero de lazos cerrados, que se resuelven en forma simultanea.
MECANISMO DE 6 BARRAS DE WATTS
. Consiste en dos cadenas de 4 barras en serie, por lo que se trazaran 2 lazos vectoriales para su resolución.
. El resultado del primer polígono servirá para la resolución del segundo lazo.

## Slide 24: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Habiendo encontrado las incógnitas de las ecuaciones, es simple definir y calcular la posición de cualquier punto en cualquier eslabón para cualquier posición de entrada del mecanismo.
Se definen los puntos S, P y U, puntos cualesquiera dentro de los eslabones (quienes podrían representar los centros de gravedad de cada eslabón al que pertenecen.
, y ángulos que definen la posición de los puntos dentro del eslabón.
Según el teorema de Chasles, la posición del punto P estará dada por dos vectores: RA y RPA.

## Slide 25: ANÁLISIS DE POSICIÓN
μ
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador. En general se considera como el valor absoluto del ángulo agudo del par de ángulos en la intersección de los dos eslabones y varía continuamente de un valor mínimo a uno máximo conforme el mecanismo recorre su rango de movimiento. Es una MEDIDA DE LA CALIDAD DE TRANSMISIÓN DE LA FUERZA en la junta.
Esta definición se generaliza para cualquier par de eslabones de un eslabonamiento.
Una vez obtenidas las expresiones analíticas de los ángulos de cada eslabón, se puede definir al ángulo de transmisión algebraicamente, pues es la diferencia de los ángulos de dos eslabones conectados.
ÁNGULO DE TRANSMISIÓN

## Slide 26: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Para un mecanismo de cuatro barras de Grashof manivela-balancín, los valores extremos del ángulo de transmisión sucederán cuando el eslabón manivela sea colineal con el eslabón bastidor.
Estos valores se calculan mediante la ley de los cosenos, dada la forma triangular adoptada por el mecanismo en este caso.
VALORES EXTREMOS DEL ÁNGULO DE TRANSMISIÓN
Teorema del Coseno

## Slide 27: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Para un mecanismo de doble balancín de Grashof, el ángulo de transmisión puede tomar valores de 0° a 90°, pues el acoplador puede realizar una revolución completa.
Cuando este mecanismo es de No Grashof, ninguno de sus eslabones puede girar 360°, por esta razón, los valores extremos del ángulo de transmisión se encuentran en los puntos de agarrotamiento del mecanismo.
El ángulo de transmisión toma el valor cero cuando el eslabón acoplador y e eslabón balancín son colineales entre si.
VALORES EXTREMOS DEL ÁNGULO DE TRANSMISIÓN
Teorema del Coseno

## Slide 28: ANÁLISIS DE POSICIÓN
ANÁLISIS DE POSICIÓN EN ESLABONAMIENTOS
INGENIERIA Mecánica / ANÁLISIS DE POSICIÓN
Prof. a Cargo: Ing. Hugo Daniel Galdeano – PROF. ADJUNTO: Ing. Manuel Galdeano Ruiz
ANÁLISIS ANALÍTICO
Los ángulos de los eslabones de entrada que corresponden a las posiciones de agarrotamiento (configuraciones estacionarias) del mecanismo de doble balancín de No Grashof se calculan con el siguiente método mediante trigonometría.
POSICIONES DE AGARROTAMIENTO
Teorema del Coseno
Se igualan
Se pone μ en función de θ
Se deriva para hallar valores máximos y mínimos
Se cumple solo si